Схема подключения к водопроводу душевой кабины ”Tower”.

Эл. Розетка ~ 220 В

R=400

R=400

подводка гор. и хол. воды

●         R=480

●

1200-1250

1700

габарит  кабины

зона обслуживания

габарит  кабины +500

R=350

Сектор вывода

фановой трубы

R=210

(выпускное

отверстие в поддоне)

(все размеры даны в миллиметрах)

Описание:

Подвод горячей и холодной воды – труба с наружной резьбой ½ " – на расстоянии от 400мм до 480мм от угла, в котором устанавливается душевая кабина (либо от угла душевой кабины в случае пристенного размещения), высота над уровнем пола – 1200-1250мм. Давление воды в водопроводе не менее 2-х атмосфер.

- Электророзетка устанавливается на высоте 1700мм над уровнем пола на расстоянии  400мм от угла, в котором устанавливается душевая кабина (либо от угла душевой кабины в случае пристенного размещения)

- Фановая труба выводится в любую часть сектора, согласно чертежу. Вывод фановой трубы располагается параллельно полу(или из пола), диаметр фановой трубы 50 мм. Необходимо учесть профиль поддона с каркасом и наличие трапа в поддоне, и  его глубину. Нельзя проектировать выход канализационной трубы прямо перед трапом.

- Установка душевых кабин производится до монтажа другого оборудования. Помещение должно быть очищено от посторонних предметов, строительного мусора и пыли. Для проведения монтажа и техобслуживания необходимо обеспечить доступ к узлам изделия путем смещения изделия от стен или угла ванной комнаты. В связи с этим требуется не устанавливать другое оборудование в ванной комнате в радиусе не менее 0,5 м от душевой кабины до ее монтажа.

- Перед окончательной установкой кабины на место проведите контрольное испытание смесителя и отсутствие течей в районе выпускного клапана и в местах соединения стенок кабины с поддоном.