Схема подключения к водопроводу гидробокса «Tondo»

Эл. розетка

~ 220 В

подводка гор. и хол. воды

●

●	Эл. розетка

~ 220 В

1300-1500

зона обслуживания                                                                                             фановая труба

R=габарит ванны + 500

R=1200

R=300

10

400             1600

Сектор

вывода

фановой

трубы

(все размеры даны в миллиметрах)

Описание:

Подвод горячей и холодной воды – труба с наружной резьбой ½ " – как можно ближе к углу, в котором устанавливается душевая кабина, высота над уровнем пола – 1300-1500мм. Электророзетки устанавливаются на высоте 400 мм и 1600 мм над уровнем пола вблизи угла помещения.

- Фановая труба выводится в любую часть сектора, согласно чертежу. Вывод фановой трубы располагается параллельно полу, диаметр фановой трубы 50 мм, расстояние от пола до нижнего края трубы не более 10 мм.

- Перед окончательной установкой ванны на место проведите контрольное испытание на предмет отсутствия течей в районе выпускного клапана.