Схема установки душевых уголков  ”Concorde”, ”Smart”.

габарит  кабины

R=500

R=220                   R=220(выпускное отверстие в поддоне)

Сектор вывода

фановой трубы

(все размеры даны в миллиметрах)

Описание:

Фановая труба выводится в любую часть сектора, согласно чертежу. Вывод фановой трубы располагается параллельно полу(или из пола), диаметр фановой трубы 50 мм. Необходимо учесть профиль поддона с каркасом и наличие трапа в поддоне, и  его глубину. Нельзя проектировать выход канализационной трубы прямо перед трапом.